SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Inwestor: Żłobek Miejski w Katowicach

ul. Sokolska 25, 40 - 086 Katowice

Temat:    Remont łazienki grupy I plus remont kuchni

podręcznej

Adres:    Oddział Żłobka Miejskiego

ul. Ordona 3a, 40 – 164 Katowice

2023 r

SPIS ZAWARTOŚCI

ST-01. ROBOTY BUDOWLANE

ST-02. INSTALACJA WODOCIĄGOWA, KANALIZACYJNA

# 45000000-7 - Roboty budowlane

# 45211310-5- Roboty budowlane w zakresie łazienek

# 45450000-6 -Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

# 45440000-3- Roboty malarskie i szklarskie

# 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

ST-01. ROBOTY BUDOWLANE

- Wstęp

1.1.	Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania remontu łazienki grupy I plus remont kuchni podręcznej                                           w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3a w Katowicach.

  - Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak wymieniono niżej.

1.3.	Zakres robót objętych specyfikacją techniczną:

1.3.1.	Roboty budowlane

a/ Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

- Wykucie z muru ościeżnicy stalowej

- Wykucie kratek wentylacyjnych

- rozebranie okładziny ściennej z płytek

- rozebranie posadzki z płytek

- skucie nierówności betonu

- zerwanie posadzki cementowej

- wykucie bruzdy poziomej

- wywóz i utylizacja gruzu

b/ Roboty wykończeniowe

- obsadzenie ościeżnic w ścianie

- osadzenie kratek wentylacyjnych

- montaż i dopasowanie skrzydeł drzwiowych

- zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi

- warstwy wyrównawcze pod posadzki

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej – 2 x folia w płynie

- przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej

- licowanie ścian płytkami na klej

- posadzki z płytek kamiennych

- wykonanie szafy na nocniki i akcesoria 172 x 84 x 40 cm ( pomiar szafy należy dokonać na miejscu w żłobku przed jej wykonaniem )

- wykonanie przewijaka115 x 75 x 75

- wykonanie i zawieszenie wiszącego wieszaka na ręczniki 150 x 30 cm

- przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania

- malowaniem powierzchni poziomych i pionowych preparatem gruntującym

- dwukrotne malowanie tynków farbą emulsyjną akrylową zmywalną ścian i sufitów

- Wykonanie i montaż szafek kuchennych stojących 160 x 85 x 60 , 80 x /85 x 60 , oraz wiszące 160 x 70 x 40 .

2.      Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji technicznej .

2.1.    Materiały do robót tynkarskich i okładzinowych

- zaprawa cementowa

- zaprawa klejowa

- płytki ścienne glazurowane

- płytki podłogowe

- kątowniki metalowe perforowane

- gładź gipsowa

2.2.     Materiały do robót malarskich

- preparat gruntujący

- gips szpachlowy

- farba emulsyjna

- farba olejna

- mydło maziste

- rozpuszczalnik

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych                     o takich samych parametrach technicznych.

Uwaga!

Kolorystykę ścian, sufitów , płytek na ścianie i posadzce ustalić z zarządcą obiektu przed przystąpieniem do prac.

3.     Sprzęt

# Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w specyfikacji techn.

Przewiduje się zastosowanie następującego sprzętu:

- betoniarka wolnospadowa elektryczna

- wiertarka pneumatyczna prosta

- wyciąg

- Transport

Wymagania ogólne podano w specyfikacji techn

# Przewiduje się do wykorzystania następujący środek transportu:

- środek transportu  do 5.0 t

- Wykonanie robót

Wymagania ogólne podano w specyfikacji techn.

5.1.	Roboty tynkarskie – wykonać zgodnie z instrukcją producenta systemu tynków i  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych . Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki” /wydanie ITB – 2003 r./.

5.2.    Roboty okładzinowe wykonać zgodnie z instrukcją techniczną materiałów

budowlanych oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom I, rozdz. 26.

5.3.     Roboty malarskie – wykonać zgodnie z instrukcją producenta materiału malarskiego oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom I, rozdz. 27. Malowanie wewnętrzne i zewnętrzne.

- Kontrola jakości robót

Wymagania ogólne podano w specyfikacji techn.

  - Roboty tynkowe

Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z PN-70/B-10100 oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”. Część B –Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki” /wyd. ITB-2003/.

Kontrola jakości tynków powinna obejmować:

- badanie tynków /sprawdzenie ukształtowania powierzchni, krawędzi przecięcia powierzchni oraz przecinających się płaszczyzn tynków, równości powierzchni itp./

- ukształtowanie powierzchni winno być zgodne z dokumentacją

- dopuszczalne odchylenie od pionu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m /ogółem w pomieszczeniach nie więcej niż 4 mm/, a od poziomu 3 mm na 1 m,

- niedopuszczalne są następujące wady: wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku wskutek obecności w zaprawie nie zgaszonych cząstek wapna, pęknięcia powierzchni tynków, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności do podłoża,

- minimalna przyczepność do podłoża powinna wynosić 0,025 Mpa

  - Roboty malarskie

Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom I, rozdz. 27. Malowanie wewnętrzne i zewnętrzne.

- badanie podłoża /sprawdzenie wyglądu powierzchni/

- badanie materiałów /sprawdzenie jakości materiałów/

- badanie warstw gruntujących /sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynków, sprawdzenie wsiąkliwości, sprawdzenie wyglądu powierzchni, sprawdzenie wyschnięcia, sprawdzenie podkładu antykorozyjnego na elementach stalowych/

- badanie powłoki malarskiej /m.in. sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie zgodności barwy, sprawdzenie połysku oraz dla powłok zewnętrznych  sprawdzenie odporności na ścieranie, odporności na uderzenie, przyczepności/

7.	Obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji technicznej

7.1.     Roboty tynkarskie

- tynki oblicza się w m2, potrąca się otwory o powierzchni ponad 3 m2,

7.2.     Roboty malarskie

- roboty malarskie wraz z przygotowaniem podłoży oblicza się w m2

8. 	Odbiór robót

## Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej

8.1.     Roboty tynkarskie

- odbiór podłoża pod wykonanie tynków

- odbiór wykonanych tynków po upływie 7 dni

  - Roboty malarskie

- odbiór przygotowanej powierzchni pod malowanie oraz materiałów malarskich

- odbiór końcowy powłok malarskich z farb emulsyjnych po 7 dniach od wykonania

- odbiór końcowy powłok z lakierów i emalii olejnych po 14 dniach

9.    Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności wskazano w umowie.

10.    Przepisy związane

  - Przepisy ogólne:

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. nr 89 z 1994 r. z późniejszymi zmianami/

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75 z 2002 r. – tekst jednolity – poz. 690/

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne.

- Instrukcje techniczne producentów materiałów budowlanych

  - Roboty tynkowe i okładzinowe

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I rozdz. 24. Tynki.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B- Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki” /wydanie ITB-2003/

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty wykończeniowe, zeszyt 5 „Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych” /wydanie ITB-2004r./

- Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Kod 45410000-Tynkowanie /OWEOB PROMOCJA Sp. z o.o. Warszawa 2004/

- PN-B100109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche zaprawy tynkarskie.

- PN-70/B-101000 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

  - Roboty malarskie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, rozdz. 27. Malowanie wewnętrzne i zewnętrzne.

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi

- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

ST-03. INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA,

1.        Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, które zostaną wykonane w  ramach remontu łazienki grupy I plus remont kuchni podręcznej              w  Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3a  w Katowicach .

1.1.     Zakres robót

Roboty instalacji sanitarnej

a/ Roboty demontażowe i wyburzeniowe

- demontaż grzejnika płytowego

- demontaż zlewu

- demontaż baterii

- demontaż podejść dopływowych i zaworów

- demontaż podejść odpływowych

- demontaż rurociągu stalowego

- demontaż rur kanalizacyjnych z PCV

- demontaż ustępów dziecięcych

- demontaż brodzika metalowego

b/ roboty montażowe

- montaż rurociągów z rur  polipropylenowych łączonych przez zgrzewanie

- montaż rurociągów kanalizacyjnych PCV łączonych na wcisk z uszczelką

- wykonanie izolacji rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej o średnicy i grubości jak w przedmiarze i parametrach L= 0,035 W/mK przy temp. 100C

- montaż grzejnika płytowego

- wykonanie podejść dopływowych

- wykonanie podejść odpływowych

- montaż baterii zlewozmywakowej

- montaż miski ustępowej dziecięcej  z deską sedesową antybakteryjną

- montaż zlewozmywaków

- montaż brodzika

- montaż zaworów przelotowych

- wykonanie próby szczelności instalacji wodociągowych

2.    Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Do wykonania robót instalacyjnych należy stosować następujące materiały:

- rury z polipropylenu i kształtki – podać system

- armatura i urządzenia /zawory kulowe, muszle ustępowe , deska sedesowa antybakteryjna z tworzywa,- podać producenta i system - (dot. wszystkich materiałów)

- izolacja z pianki poliuretanowej

- rury PCV – podać producenta i system,

3.     Sprzęt

# Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w specyfikacji techn. …….

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, itp.

Wykonawca może korzystać ze sprzętu:

- gwintownica do rur

- zgrzewarka do rur PP

- narzędzia montażowe

- inne narzędzia wynikające ze specyfikacji prac i wymagań dokumentacji technicznej

4.    Transport

# Transport zgodnie z warunkami ogólnymi podano w specyfikacji techn. …….

Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu:

- środek transportu do 5 t

5.     Wykonanie robót

# Zasady ogólne wykonania robót .

## 5.1.	Instalacja wodociągowa, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji.

Instalację wody użytkowej wykonać z rur  polipropylenowych łączonych przez zgrzewanie.

5.2.	Instalacja wewnętrznej kanalizacji sanitarnej

Kanalizację wykonać z rur kanalizacyjnych PCV, łączonych na wcisk i uszczelkę silikonową.

6.     Kontrola jakości robót

# Ogólne zasady kontroli jakości

## Kontrola jakości robót polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta.

7.      Obmiar robót

# Ogólne zasady podano w specyfikacji techn.

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są:

- rurociąg w mb

- armatura w szt.

- urządzenia w kpl.

8.      Odbiór robót

Ogólne zasady podano w specyfikacji techn.

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.

Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę, z także nadzór inwestorski.

Częściowe odbiory polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały wykonane zgodnie z zamówieniem.

Odbiorowi robót podlega sprawdzenie:

- długości przewodów

- szczelności przewodów

- połączeń zaciskowych

- izolacji cieplnych

Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

- protokoły z dokonanych pomiarów

- protokoły odbioru robót zanikających

W zakres czynności odbiorowych wchodzą odpowiednie próby i sprawdzenia:

- próby szczelności ( ciśnieniowe ) instalacji wodnych

- próby płukania i dezynfekcji instalacji wodnych

9.      Płatności

Ogólne zasady podano w specyfikacji techn. ST-01.

Zasady płatności za wykonane roboty określa umowa.

10.    Normy i przepisy

- PB-81/B-10700.00	Instalacje wew. wodociągowe i kanalizacyjne.

Wymagania i  badania przy odbiorze. Wspólne

wymagania i badania.

- PB-81/B-10700.01	Instalacje wew. wodociągowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje

kanalizacyjne.

- PB-81/B-10700.04	Instalacje wew. wodociągowe i kanalizacyjne.

Wymagania i  badania przy odbiorze. Przewody

wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

- PN-H74200: 1998	Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

- PN-C-89207:1997	Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z

polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

- PN-70/N-01270            Wytyczne znakowania rurociągów.

- PN-71/B-10420		Urządzenie ciepłej wody w budynkach.

Wymagania i badania przy odbiorze.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY. Warszawa 1998 r.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75 z dnia 12.04.2002 r. poz. 690.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1996 r.